| Кабінет фізики та астрономії |
| --- |
| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Демонстрації та лабораторні роботи (за навчальною програмою) | Кількість |
| Частина І. Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання |
| 1.1 Мультимедійне обладнання | 1.1.1 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 1.1.1.1 Інтерактивна дошка: Інтерактивна дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення; робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; мінімальний розмір інтерактивного проекційного зображення активної поверхні дошки – не менше, ніж діагональ 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см). Розмір проекційного зображення має співпадати з активною поверхнею дошки відповідно до її розмірів та аспектного співвідношення; дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або маркера; дотикова технологія дошки повинна підтримувати: не менше 6-ти одночасних дотиків, стандартні функції миші, принаймні лівої та правої кнопок миші у точці дотику до активної поверхні; функцію multi-touch; роздільна здатність позиціонування дотику – не менша, ніж 4000×4000 точок; тип інтерфейсу – USB; довжина інтерфейсного кабелю – не менша ніж необхідна для підключення пристрою до персонального комп’ютера вчителя у місці його встановлення; підключення інтерактивної дошки здійснюється до персонального комп’ютера вчителя; гарантія на інтерактивну дошку не менше 3 років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.2 Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720), підтримка до 1920х1200; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись підвісом; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3-х років. |  | 1 |
|  | 1.1.1.3 Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.2 Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2 1.1.2.1 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою: світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; Роздільна здатність проектора повинна бути не менше XGA (1024х768 пікселів) або WXGA (1280×720), підтримка до 1920х1200; аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; ресурс роботи лампи не менше 6 000 год. в стандартному режимі; проектор повинен комплектуватись електронним маркером (маркерами); проектор повинен комплектуватись підвісом; відстань від об’єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; довжина інтерфейсного кабелю - не менша ніж необхідна для підключення пристрою до портативного комп'ютера вчителя у місці його встановлення; підключення здійснюється до графічного адаптера портативного комп'ютера вчителя; гарантія на проектор та маркери не менше 3-х років; гарантія на лампу проектора не менше 3 років. 1.1.2.2. Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: робоча поверхня маркерної дошки матова, білого кольору, розрахована у т.ч. для письма на ній маркерами на водяній основі; розмір маркерної дошки повинен відповідати розміру інтерактивної проекції проектора, але діагональ не менше 77” (195 см) при співвідношенні сторін 4:3 (ширина 156 см висота 117 см), 221 см при співвідношенні сторін 16:10 (ширина 188 см., висота 120 см.). 1.1.2.3 Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями: для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту; сумісне з операційною системою комп’ютера вчителя; підтримує імпорт створених файлів різних форматів, включаючи HTML, PDF, MS PowerPoint, JPG та ін.; користувач повинен мати можливість змінювати об’єкт (рухати, клонувати, перевертати, змінювати розмір, блокувати, редагувати, робити прозорим) за допомогою стандартних засобів програмного забезпечення; інструмент запису екрану повинен мати можливість записати (зберегти) весь робочий стіл, обрану зону або обране вікно; підтримує українську мову; має функцію автоматичного оновлення. |  | 1 |
|  | 1.1.3 Система інтерактивного опитування бездротовий пульт для вибору варіанту відповіді не менше 12 клавіш; модуль-приймач бездротового зв’язку з пультами; сумка для зберігання та перенесення; програмне забезпечення для створення запитань; програмне забезпечення повинно мати можливість створювати запитання різного типу та зберігати отримані відповіді для аналізу; можливість відтворення результатів опитування. |  | 1 |
|  | 1.1.4 Акустична система зовнішня або вбудована в проектор Потужність не менше ніж 10 Вт. Частота не гірше ніж 100 Гц-20000 Гц |  | 1 |
| 1.2 Комп’ютерне обладнання | 1.2.1 Навчальний комп’ютерний комплекс 1.2.1.1 Персональний комп’ютер вчителя або Портативний комп'ютер (ноутбук): Процесор: не менше ніж Pentium 32xx або еквівалент Відеоадаптер: інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент Оперативна пам’ять: технологія DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 4Gb Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв, об’єм пам’яті не менше ніж 500Gb Батарея: ємністю не менше ніж 6500mAh Дисплей: діагональ дисплею не менше ніж 13,1”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp Роз’єми та порти: не менше ніж 2 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/ LAN (RJ-45)/кард-рідер/ аудіовихід Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN - Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. - Пакет програмних засобів офісного призначення: Сертифікований в Україні пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника на території України - Антивірус: Антивірусний захист з здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз. Термін дії ліцензії не менше ніж 5 років |  | 1 |
|  | 1.2.1.2 Спеціалізоване програмне забезпечення: для організації шкільної наукової лабораторії з використанням вбудованої або зовнішньої WEB-камери шкільного ноутбука чи WEB-камери мікроскопа з можливістю відео- і фотофіксації різних явищ, забезпечуючи можливості спостереження і вивчення природи на основі сучасних наукових підходів. Функції програми: прискорена зйомка з можливістю вибору інтервалу зйомки WEB-камерою і збору зафіксованих фотознімків в єдиний потік відео; можливість відстежувати переміщення одного або декількох об'єктів за кількома параметрами (зміщення, швидкість і прискорення) в режимі реального часу і фіксувати зміни у формі графіків. автоматичний запис у разі виявлення руху перед WEB-камерою; Мікроскоп: оцифровка показання приладів з лінійними, радіальними шкалами, цифровими дисплеями в режимі реального часу. Створення карти руху об'єктів в досліджуваній області. |  | 1 |
|  | 1.2.1.3 Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси: педагогічні програмні засоби, віртуальні лабораторії, мультимедійні підручники, електронні навчально-методичні комплекси у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків, з фізики, хімії, біології, географії для усіх класів, в яких вивчаються ці предмети. Система управління освітніми пристроями: система підвищує загальну продуктивність в класі і підтримує спільну роботу учнів. Додаток надає вчителям інструменти для відправлення та отримання уроків, адміністрування оцінки, контролю і активність учнів. |  | 1 |
|  | 1.2.1.4 Wi-fi роутер: пристрій для забезпечення функціонування бездротової мережі класу із можливістю забезпечення безперебійної роботи до 30 одночасно підключених персональних пристроїв. |  | 1 |
|  | 1.2.1.5 Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір): формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих документів; швидкість друку не гірше, ніж 25 ст./хв.; технологія струменева або лазерна. стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 видруків кольорових документів формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5% витратні матеріали для цієї моделі принтера мають бути доступними для придбання в Україні |  | 1 |
|  | 1.2.1.6 Персональний комп’ютер учня у складі: Портативний комп'ютер або пристрій трансформер, (ноутбук, 2 в 1): Процесор не гірше, ніж Intel Bay Trail Atom Z37xx або еквівалент; Відеоадаптер: Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics 4400 або еквівалент Оперативна пам’ять з технологією DDR3, частота не менш 1600 MHz, об’єм пам’яті не менше, ніж 2Gb Жорсткий диск: Тип SATA не менше 5400 об./хв., об’єм пам’яті не менше, ніж 320Gb або твердотільний флеш-накопичувач з об’ємом пам’яті не менше, ніж 32Gb Батарея ємністю не менше, ніж 6000mAh Дисплей з діагоналлю не менше, ніж 10,1”, тип сенсорний, не менше, ніж 6 дотиків, TFT або LCD, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366х768 WEB-камера: WEB-камера не менше ніж 1,3Mp Роз’єми та порти не менше, ніж 1 x USB 3.0/1 x USB 2.0/HDMI/кард-рідер/ аудіовихід Комунікації: Наявність Wi-Fi 802.11b/g/n/ Корпус пиловологостійкий, клас захисту не менше, ніж IP41. Операційна система: Попередньо встановлена ліцензійна операційна система (ОС) з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом. Повноцінна підтримка роботи користувачів з обмеженими можливостями. Пакет програмних засобів офісного призначення: пакет офісного прикладного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом сумісний з обраною ОС, що підтримує роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. Антивірус: проінстальований антивірусний захист із здатністю виявлення та знешкодження мережевих загроз, наявністю превентивних технологій, які забезпечують виявлення невідомих загроз; термін дії ліцензії не менше, ніж 5 років. |  | 2-15* |
| 1.3 Цифрове обладнання | 1.2.3.1 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB порта комп’ютера, та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу, одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладинок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з фізики повинен містити не менше 45 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету фізики. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: Можливість збору даних в режимі реального часу. Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. Настройка всіх датчиків в одному вікні. Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. Можливість отримання статистичних характеристик отриманих данних. Експорт даних в Ексель та інші програми. Наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS. Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: Підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS. Підтримувати онлайн і оффлайн режими роботи. Забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків. Мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт створених в онлайн-режимі. Включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами. Працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти. Завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оффлайн режимі. Мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, YouTube відео, фігур, графіків, тестів. Забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження. Підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. - Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. - Датчик напруги (зовнішній) – 2 од. Діапазон вимірювань: не менше ± 25 В Точність: не менше ± 3% Максимальна вхідна напруга: не менше 60 В Калібрування: Датчик напруги не вимагає калібрування - Датчик струму (зовнішній) - 2 од. Діапазон: не менше ± 2,5 А Вхідний струм: змінний або постійний струм Точність: не менше ± 3% Максимальний вхідний струм: не менше 5A Калібрування: Датчик струму не вимагає калібрування - Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче -40 ° С - +140 ° С Точність: не менше ± 2% Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик температури (термопара, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужче 0°C - 1200°C Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа Точність: не менше ± 3% Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування - Мікрофонний датчик (зовнішній) -1 од. Частотний діапазон: не вужче 35 Гц - 10 000 Гц - Датчик освітленості - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк Точність: не менше ± 4% Спектральний діапазон: Видиме світло - Датчик магнітного поля (зовнішній) -1 од. Чутливість: не менше ± 0,5 мТл, не менше ±10 мТл Точність не менше ± 6% Калібрування: Датчик поставляється повністю відкалібрований. - Датчик руху (відстані, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужчий 0,2 м - 10 м Точність: не менше 2% Калібрування: Датчик руху не вимагає калібрування -Фотоворота -2 од. Датчик вимірює час, необхідний об'єкту для проходження під аркою датчика. - Датчик сили (зовнішній) – 2 од. Діапазони: не менше -10 Н до +10 Н; не менше -50 Н до +50 Н Перемикання між діапазонами здійснюється в програмному забезпеченні. Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик Сила поставляється повністю відкалібрований. Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення. - Інтелектуальний датчик-шків (зовнішній) -1 од. Датчик вимірює швидкість і прискорення рухомих об'єктів. Діапазон вимірювань датчика не вужче 0 - 99 м/с. - Датчик рівня звукового тиску (зовнішній) -1 од. Діапазон вимірювань датчика повинен бути не вужче 45 Дц - 110 Дц. Точність вимірювань датчика повинна бути не менше 3 Дц. Діапазон реєстрованих датчиком частот повинен бути не менше 31.5 Гц - 8000 Гц. - Датчик прискорення (зовнішній) -1 од. Діапазон: не менше ± 5 g (± 49 м/с2) Точність: не менше ± 0,02 g - Датчик вологості -1 од. Датчик вимірює відносну вологість від 0% - 100%. Точність вимірювань датчика не менше 5%. - Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Ват/м2, 0-200 Ват/м2 Довжина хвиль: не менше 290-390 нм - Датчик температури навколишнього середовища – 1 од. Температура: від -30 до +50 °С Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевих скорочень: 0-200 ударів за хвилину Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Набір кабелів для підключення блоку та датчиків (4 од. в комплекті) 1.2.3.2 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня: Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету фізики підключається до USB порта комп’ютера, та повинен мати можливість бездротового способу під’єднання, забезпечує збір даних в режимі реального часу, одночасно з декількох датчиків та різні режими відображення даних. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник : Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладинок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, Android, iOS. Методичний посібник з фізики повинен містити не менше 45 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету фізики. Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: Можливість збору даних в режимі реального часу. Можливість збору даних одночасно з декількох датчиків. Кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд. Настройка всіх датчиків в одному вікні. Можливість динамічного налаштування перегляду даних за рахунок плаваючих вікон. Можливість автоматичного перетворення будь-якого відео в готові до аналізу дані за рахунок вбудованого аналізатора руху. Можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій: 1.властивості кривої: експоненціальність, лінійність, силова, поліном (1-6 порядку); 2. інші варіанти аналізу на 1 або 2 ділянках: нахил, додавання, похідна, ділення, експонента, інтеграл, логарифм натуральний, логарифм десятковий, множення, квадрат, квадратний корінь, віднімання, еквівалентність. Можливість отримання статистичних характеристик отриманих данних. Експорт даних в Ексель та інші програми. Наявність версій програмного забезпечення для OC Windows, Android, iOS. Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (українська та англійська інтерфейси обов'язкові). Програмне забезпечення повинно містити платформу для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт. Програмне забезпечення платформи для створення та збереження активних прикладів практичних дослідницьких робіт повинно: Підтримуватися платформами OC Windows, Android, iOS. Підтримувати онлайн і оффлайн режими роботи. Забезпечувати варіант виконання дослідження за прикладом, що містить можливість використовувати в живому режимі дані з датчиків. Мати можливість завантаження готових прикладів практичних дослідницьких робіт з банку прикладів практичних дослідницьких робіт створених в онлайн-режимі. Включати в себе можливість створення нових прикладів практичних дослідницьких робіт, ця опція повинна бути доступна для Windows, Android, iOS комп'ютерів з використанням браузера, включаючи можливість додавання інтерактивних слайдів для проведення вимірювань і публікації їх для використання іншими користувачами. Працювати з банком прикладів практичних дослідницьких робіт на веб-основі з можливістю доступу до нього з браузера на всіх платформах і сортування згідно з українським стандартом загальної середньої освіти. Завантажувати обраний приклад дослідницької роботи (з банку прикладів) для використання в оффлайн режимі. Мати редактор прикладів. Редактор повинен забезпечувати: додавання тексту, зображень, YouTube відео, фігур, графіків, тестів. Забезпечувати відправлення звіту для вчителя після виконання дослідження. Підтримувати той самий перелік датчиків, що і програмне забезпечення вимірювального комплексу, та функціонувати незалежно від програмного забезпечення для здійснення прямих вимірювань. - Аналогово-цифровий перетворювач – 1 од. Аналогово-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, Android, iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК та підключення по USB; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 4 портів для підключення зовнішніх датчиків, які можуть працювати одночасно; мати вбудований елемент живлення із можливістю підтримувати запис даних без підзарядки протягом 24 годин; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять об’ємом не менше 250 000 замірів; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. - Датчик напруги (зовнішній) – 1 од. Діапазон вимірювань: не менше ± 25 В Точність: не менше ± 3% Максимальна вхідна напруга: не менше 60 В Калібрування: Датчик напруги не вимагає калібрування - Датчик струму (зовнішній) - 1 од. Діапазон: не менше ± 2,5 А Вхідний струм: змінний або постійний струм Точність: не менше ± 3% Максимальний вхідний струм: не менше 5A Калібрування: Датчик струму не вимагає калібрування - Датчик температури (зовнішній) -2 од. Діапазон: не вужче -40 ° С - +140 ° С Точність: не менше ± 2% Чутливий елемент: Розташований усередині наконечника датчика Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик тиску - 1 од. Діапазон: не вужче 20 - 400 кПа Точність: не менше ± 3% Калібрування: Датчик тиску не вимагає калібрування - Датчик освітленості тридіапазонний - 1 од. Діапазони: не вужче 0 - 600 лк; 0 - 6000 лк; 0 -150 клк Точність: не менше ± 4% Спектральний діапазон: Видиме світло - Датчик руху (відстані, зовнішній) -1 од. Діапазон: не вужчий 0,2 м - 10 м Точність: не менше 2% Калібрування: Датчик руху не вимагає калібрування - Датчик сили (зовнішній) – 1 од. Діапазони: не менше -10 Н до +10 Н; не менше -50 Н до +50 Н Перемикання між діапазонами здійснюється в програмному забезпеченні. Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик Сила поставляється повністю відкалібрований. Калібрування датчика також можливо в рамках програмного забезпечення. -Фотоворота -2 од. Датчик вимірює час, необхідний об'єкту для проходження під аркою датчика. - Датчик ультрафіолетового випромінювання – 1 од. Діапазон: не менше 0-10 Ватт/м2, 0-200 Ватт/м2 Довжина хвиль: не менше 290-390 нм - Датчик температури навколишнього середовища– 1 од. Температура: від -30 до +50 °С Точність: не менше ± 2% Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Датчик частоти серцевих скорочень (зовнішній) – 1 од. Частота серцевих скорочень: 0-200 ударів за хвилину Калібрування: Датчик температури не вимагає калібрування - Набір кабелів для підключення блоку та датчиків (4 од. в комплекті) | Лабораторні роботи: Визначення періоду та частоти обертання тіла. Дослідження коливань нитяного маятника. Дослідження пружних властивостей тіл. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Вивчення умови рівноваги важеля. Визначення ККД простого механізму. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Визначення питомої теплоємності речовини. Вимірювання опору провідника. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Спостереження явища електромагнітної індукції. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху. Вимірювання прискорення вільного падіння. Вимірювання жорсткості пружного тіла. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань. Дослідження одного з ізопроцесів. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Визначення температурного коефіцієнта опору металу й дослідження залежності опору напівпровідника від температури Дослідження напівпровідникового діода. Дослідження магнітного поля Землі. Вимірювання індуктивності котушки. Демонстрації: Приклади застосування фізичних явищ у техніці. Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади. Різні види руху. Відносність руху, його траєкторії й швидкості. Деформація тіл. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою. Способи зменшення й збільшення сили тертя. Залежність тиску від значення сили та площі. Передавання тиску рідинами й газами. Тиск рідини на дно і стінки посудини. Зміна тиску в рідині з глибиною. Вимірювання атмосферного тиску. Дія архімедової сили в рідинах і газах. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла. Перетворення механічної енергії. Важіль. Рухомий і нерухомий блоки. Похила площина. Використання простих механізмів. Дифузія газів, рідин. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи. Принцип дії теплового двигуна. Вимірювання сили струму амперметром. Вимірювання напруги вольтметром. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки. Вимірювання опору. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Конфігурації магнітних полів. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Дія магнітного поля на струм. Явище електромагнітної індукції. Генератори індукційного струму Відбивання світла. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. Залежність висоти тону від частоти коливань. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль. |  |
| 1.4 Демонстраційне обладнання | 1.4.1 Панель демонстраційна Презентаційний статичний комплект з устаткуванням для закріплення та демонстрації таблиць, карт, демонстраційних моделей та інших наочних посібників. |  | 1 |
| 1.5 Пристосування | 1.5.1 Дошка Тип 1 1.5.1.1 Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.1.2 Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний) 1.5.1.3 Губка-стирачка для маркерної дошки 1.5.1.4 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.5.1.5 Світлодіодна підсвітка, що кріпиться над дошкою, кут освітлювального сегменту по вертикалі не більше 90град., довжина - не менше 1м 1.5.1.6 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 10 комп. 2 3 1 1 |
|  | 1.5.2 Дошка Тип 2 1.5.2.1 Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м. 1.5.2.2 Набір крейди для дошки (біла та кольорова) 1.5.2.3 Набір магнітів для кріплення до дошки 1.5.2.4 Дошка повинна комплектуватися кріпленням |  | 1 5 3 1 |
| Частина ІІ. Прилади загального призначення |
| Блок 1 Прилади демонстраційні |
| 2.1.Електричні прилади | 2.1.1 Електричні прилади демонстраційні 2.1.1.1 Терези електронні високої точності (максимальне значення не менше 0,5кг, точність 0,1г) 2.1.1.2 Плитка електрична 2.1.1.3 Блок живлення лабораторний (постійна стабілізована напруга, регулювання напруги та сили струму) з захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12В, струм не менше 2А 2.1.1.4 Блок живлення лабораторний (випрямлена та змінна напруга) з захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12В, струм не менше 2А 2.1.1.5 Генератор звуковий функціональний для проведення демонстраційних дослідів як джерело змінного електричного струму звукової частоти, що генерує електричні сигнали синусоїдальної, прямокутної та трикутної форми 2.1.1.6 Мікрофон для демонстрацій 2.1.1.7 Блок живлення демонстраційний (випрямлена та змінна напруга) з захистом за струмом, має великі контрольні прилади. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12В, струм не менше 2А 2.1.1.8 Генератор (джерело) високої напруги, що є електронним перетворювачем змінної мережевої напруги у високу постійну напругу 2.1.1.9 Демонстраційний мультиметр (стрілочне, рідкокристалічне або світлодіодне табло з великими цифрами для забезпечення вимірювання напруги та сили струму постійного та змінного типу, опору) 2.1.1.10 Демонстраційний гальванометр магніто-електричної системи із табло з великими цифрами. 2.1.1.11 Зарядний пристрій для акумуляторів типу АА для забезпечення автоматичного заряджання не менш як 4 акумуляторів типу АА 2.1.1.12 Акумулятори типу АА з ємністю не менше 2000 мА.год та е.р.с. в зарядженому стані не менше 1,3 В 2.1.1.13 Цифровий вимірювальний прилад (мультиметр) для вимірювання постійної і змінної напруги, постійного і змінного струму, опору, ємкості, частоти, температури, перевірки діодів 2.1.1.14 Водонагрівач з об’ємом води, що нагрівається, 1-2 л, потужність 1-2кВт 2.1.1.15 Терези електронні, побутові (максимальне значення не менше 1кг, точність 2г, розмір платформи зважування не менше 120мм) |  | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 |
| 2.2 Механічні прилади | 2.2.1 Механічні прилади демонстраційні 2.2.1.1 Метр демонстраційний з міцного пластику або дерева з міліметровою, сантиметровою, дециметровою шкалою для лінійних вимірювань 2.2.1.2 Терези механічні (максимальне значення не менше0,2кг) 2.2.1.3 Набір важків до терез. 2.2.1.4 Штатив фізичний універсальний із металу з антикорозійним покриттям: 2.2.1.4.1 підставки чавунні - 2шт 2.2.1.4. 2 стійки – 2шт 2.2.1.4.3 стійка з ізолюючим стрижнем – 1шт 2.2.1.4.4 муфти хрестоподібні – 2шт 2.2.1.4.5 муфта паралельна – 1шт 2.2.1.4.6 лапка пружинна – 2шт 2.2.1.4.7 кільце-опора – 1шт 2.2.1.4.8 штатив-струбцина, з кріпленням під стрижні – 1шт 2.2.1.4.9 столик зі стрижнем – 1шт 2.2.1.5 Вантаж набірний від 0.4 кг, з дисками 10-50г, у тому числі 1 – на стрижні, або набір важків з механіки - 10шт, 50г. 2.2.1.6 Столик підіймальний з розміром платформи 15*15см, або 20*20см, для забезпечення рівномірного підняття обладнання на висоту не менше 20 см. 2.2.1.7 Вакуумна тарілка із електричними контактами з граничним значенням вакууметричного тиску під ковпаком не менше, ніж 0,1 МПа: 2.2.1.8 Гучномовець демонстраційний (широкосмуговий гучномовець або акустична система із вбудованим підсилювачем та діапазоном відтворюваних частот 20-10000 Гц. 2.2.1.9 Насос вакуумний електричний, або механічний, що забезпечує залишковий тиск не більше 50Па. В комплекті може бути додаткове устаткування одного стандарту: 2.2.1.9.1 перехідник фланець-штуцер для приєднання вакуумного шлангу 6-8мм; 2.2.1.9.2 швидкозмінний зажим 2.2.1.9.3 вакуумний гвинтовий кран 2.2.1.9.4 ущільнювач для з'єднання фланців 2.2.1.9.5 вакуумний герметик 2.2.1.9.6 вакуумний шланг, 6-8мм, 1.5-2м 2.2.1.9.7 шланг вихлопний, 1.5-2м 2.2.1.9.8 вакуумний штуцер-трійник |  | 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 |
| 2.3 Набір хімічного посуду | 2.3.1 Хімічний посуд та приладдя для проведення дослідів з фізики: 2.3.1.1 різні мірні циліндри (пластик) 2.3.1.2 циліндричні стакани (пластик, алюміній) 2.3.1.3 термостійкі колби Ерленмаєра 2.3.1.4 круглодонна колба 2.3.1.5 двогорла склянка Вульфа (демонстрації з гідростатики та гідродинаміки) 2.3.1.6 водострумінний насос 2.3.1.7 довгі скляні трубки 2.3.1.8 набір ареометрів 2.3.1.9 скляні мірні піпетки 2.3.1.10 рідинний та газовий пікнометри 2.3.1.11 гнучкі силіконові з’єднувальні трубки різного діаметру 2.3.1.12 гумові корки суцільні та з отворами. |  | 1 |
| 2.4 Набір ручного слюсарного та електромонтажного інструменту | Для виконання простих монтажних дій з навчальним обладнанням, електромонтажу та обробки деревини |  | 1 |
| 2.5 Осцилограф демонстраційний двоканальний | Для спостереження за формою і частотою періодичних сигналів під час проведення демонстраційних дослідів з різних розділів фізики із кількістю вхідних сигналів – 2 |  | 1 |
| Частина ІІІ. Механіка |
| Блок 1 Демонстраційне обладнання |
| 3.1.Набори | 3.1.1 Набір для демонстрації «Механіка» для виконання демонстраційних дослідів з механіки: 3.1.1.1 направляюча лава з перекидним блоком (алюміній або міцний пластик), регулюється за нахилом 3.1.1.2 візки на підвісці, що забезпечує низьке тертя (магнітній, повітряній, підшипниковій) 3.1.1.3 змінні циліндричні вантажі 3.1.1.4 комплект додаткового пристосування для демонстрації виконання закону збереження імпульсу | Відносність руху, його траєкторії й швидкості Явища інерції та взаємодії тіл Перетворення механічної енергії Рівномірний прямолінійний рух Рівноприскорений прямолінійний рух Другий закон Ньютона Закон збереження імпульсу Пружне та непружне зіткнення тіл Реактивний рух тіл | 1 |
|  | 3.1.2 Набір зі статики з магнітними тримачами для демонстрації дослідів з динаміки та основ статики: 3.1.2.1 демонстраційні гнучкі мітки (стрілки, трикутники) на магнітній основі (від 4 од) 3.1.2.2 динамометри на магнітних тримачах, не більше 5Н (від 2од) 3.1.2.3 магнітні тримачі (муфти, стрижні, гачки) 3.1.2.4 блок (від 2 од) 3.1.2.5 важіль 3.1.2.6 пластина неправильної форми 3.1.2.7 похила площина на магнітному тримачі 3.1.2.8 комплект монтажних пристосувань 3.1.2.9 набірний циліндричний вантаж зі стрижнем та гачком, не менше 0.3кг, пластинки 10-50г. (2 од) 3.1.2.10 демонстраційна гнучка лінійка-шкала на магнітній основі, від 0.5м 3.1.2.11 набір циліндричних пружин з жорсткістю в межах 2-40Н/м 3.1.2.12 капронова мотузка, 10м | Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої Умови рівноваги тіл Важіль Рухомий і нерухомий блоки Використання простих механізмів Сила сухого тертя Розклад сил на похилій площині Визначення положення центру мас плоскої фігури | 1 |
|  | 3.1.3. Набір кульок (від 3 од, маси в межах від 5 до 100г) для демонстрації механічних коливань за допомогою маятників. Кожна кулька має отвір або вушко для закріплення нитки. 3.1.4 Капронова нитка, до 20м. | Різні види руху Вільні коливання тіл Додавання гармонійних коливань Затухаючі коливання Вимушені коливання Явища резонансу у механічних системах | 1 1 |
| 3.2 Призма з нахилом | Для демонстрації умови рівноваги (стійкості) тіла, яке опирається на горизонтальну площину | Умови рівноваги тіл | 1 |
| 3.3 Комплект для вивчення руху тіл по колу | Для демонстрації рівномірного та прискореного руху тіл по колу, визначення кутової швидкості, прискорення та доцентрової сили | Рівномірний рух тіла по колу. |  |
| 3.4 Трибометр демонстраційний | Для демонстрації законів тертя і рівноваги тіл на похилій площині | Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою Способи зменшення й збільшення сили тертя Розклад сил на похилій площині | 1 |
| 3.5 Пістолет балістичний | Для проведення демонстраційних дослідів і лабораторних робіт під час вивчення механіки | Деформація тіл Перетворення механічної енергії Рух тіла під дією сили земного тяжіння. Рух тіла, кинутого горизонтально Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту | 1 |
| 3.6 Демонстраційний прилад з інерції | Для демонстрації інертності тіла: 3.6.1. підставка з лункою 3.6.2 кулька 3.6.3 пластинка | Явища інерції та взаємодії тіл | 1 |
| 3.7 Трубка Ньютона | Призначена для демонстрації падіння різних тіл у вакуумі. Трубка являє собою довгу товстостінну прозору пластикову трубку, один кінець виключно запаяний, а другий закорковано в оправі з краном та штуцерем. В середині трубки знаходяться різноманітні тіла. | Різні види руху Вільне падіння тіл | 1 |
| 3.8 Посудина для зважування повітря | Для визначення густин повітря чи іншого газу: 3.8.1 скляна або пластикова ємкість об’ємом близько 1000 мл зі штуцерем 3.8.2 шланг 3.8.3 кран 3.8.4 тканинний кожух для застереження від осколків у разі можливої руйнації посудини в процесі відкачування повітря | Вимірювання атмосферного тиску Введення поняття густини | 1 |
| 3.9 Барометр-анероїд | Для вимірювання атмосферного тиску під час виконання лабораторних і демонстраційних дослідів. | Вимірювання атмосферного тиску | 1 |
| 3.10 Манометр рідинний демонстраційний | 3.10.1 U-подібна скляна або пластикова трубка висотою не менше, ніж 450 мм 3.10.2 оцифрована шкала. | Тиск рідини на дно і стінки посудини Зміна тиску в рідині з глибиною | 2 |
| 3.11 Прилад для демонстрації тиску в рідині | 3.11.1 датчик тиску 3.11.2 стрижень, що надає йому можливість приймати будь-яку орієнтацію Порожнина датчика тиску з’єднана через патрубок з еластичною трубкою | Тиск рідини на дно і стінки посудини Зміна тиску в рідині з глибиною | 2 |
| 3.12 Сполучені посудини | 3.12.1 набір прозорих трубок (посудин) різної форми 3.12.2 загальна підставка (колектор) | Сполучені посудини | 1 |
| 3.13 Куля Паскаля | Для проведення демонстраційних дослідів з гідро- і аеростатики. Складається з порожнистої металевої або пластмасової кулі з отворами, циліндра і поршня зі штоком. | Передавання тиску рідинами й газами | 1 |
| 3.14 Прес гідравлічний | Для демонстрації будови і дії гідравлічного преса. Прес являє собою змонтований на чавунній станині робочий прозорий циліндр з поршнем і насос із запобіжним клапаном та манометром в прозорому корпусі. Привід насоса здійснюється за допомогою рукоятки у вигляді важеля. Знизу робочого циліндра встановлено спусковий клапан для масла, зверху – для спускання повітря. | Передавання тиску рідинами й газами Будова і дія манометра | 1 |
| 3.15 Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (Відерце Архімеда) | Для демонстрації закону Архімеда: 3.15.1 динамометр 3.15.2 стискач відливний 3.15.3 циліндр вимірювальний 3.15.4 стакан 3.15.5 важки | Дія архімедової сили в рідинах і газах Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла | 1 |
| 3.16 Комплект для демонстрації стоячих хвиль | Для демонстрації стоячих хвиль, що виникають у мотузці. Складається з електродвигуна, частотою обертань якого можна керувати, з профільною насадкою та капронової мотузки (не менше 10м). | Утворення стоячої хвилі. | 1 |
| 3.17 Хвильова ванна | Для демонстрації властивостей механічних хвиль, що виникають на поверхні рідини. Ванна комплектується механічним збудником хвиль на поверхні рідини та додатковим устаткуванням для створення перешкод для хвиль. Дно ванни має бути прозорим для можливості тіньової проекції та має багато режимну підсвітку. | Поширення механічних коливань у пружному середовищі Явища відбивання, заломлення та накладання механічних хвиль. | 1 |
| 3.18 Камертони на резонуючих ящиках | 3.18.1 камертон з частотою 440 Гц - 2шт 3.18.2 резонуючий ящик з однією відкритою торцевою стінкою - 2шт | Залежність гучності звуку від амплітуди коливань Залежність висоти тону від частоти коливань Виникнення звукових хвиль. Явище резонансу звукових хвиль. | 2 |
| 3.19 Молоточок для збудження камертону | Молоточок має гумову поверхню | Залежність гучності звуку від амплітуди коливань. Залежність висоти тону від частоти коливань. Виникнення звукових хвиль. Явище резонансу звукових хвиль. | 1 |
| 3.20 Довга металева пружина - слінкі | Металева пружина діаметром близько 100 мм, виготовлена із металевої або пластикової стрічки. У недеформованому вигляді пружина збігається до розміру, що визначений товщиною усіх складених разом витків. Загальна довжина непластично розтягнутої пружини має бути не менше 2м. | Поширення механічних коливань у пружному середовищі. | 1 |
| Блок 2 Обладнання для лабораторних робіт |
| 3.2. Набір лабораторний «Механіка» (з ящиком для зберігання) | Набір для виконання лабораторних робіт під час вивчення механіки: 3.2.1 секундомір 3.2.2 жолоб 3.2.3 кулька 3.2.4 важіль 3.2.5 шальки для моделювання терезів 3.2.6 різноваги 3.2.7 штангенциркуль 3.2.8 пружини різної жорсткості 3.2.9 динамометр на 1-3 Н 3.2.10 брусок з отворами під важки 3.2.11 блоки 3.2.12 важки 3.2.13 мірний циліндр (пластик) 3.2.14 відливна посудина (пластик) 3.2.15 мірні стакани (пластик) 3.2.16 пробірка 3.2.17 тіла різної густини, але рівного об’єму (або рівної маси) 3.2.18 термометр-пробник електронний 3.2.19 штатив в комплекті (суцільна основа з резиновими ніжками-підкладками, стрижень від 0.5м, муфта кутова металева, лапка з пружинкою та захисною прокладкою (заг. довжиною не менше 20см), усі гвинти кріплення мають бути завтовшки не менше 5мм) 3.2.20 монтажні пристосування 3.2.21 терези електронні (максимальне значення не менше 1кг, точність 0.1г, розмір платформи зважування не менше 120мм) 3.2.22 динамометр на 5-10 Н 3.2.23 капронова нитка (від 10м) | Ознайомлення з вимірювальними приладами Визначення ціни поділки шкали Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів Вимірювання розмірів малих тіл Вимірювання маси тіл методом зважування Визначення густини речовини Визначення періоду обертання тіла Дослідження коливань нитяного маятника Дослідження пружних властивостей тіл Визначення коефіцієнта тертя ковзання. З`ясування умов плавання тіла Вивчення умови рівноваги важеля Визначення ККД простого механізму Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху Дослідження руху тіла по колу Вимірювання жорсткості пружного тіла. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань | 2-15* |
| 3.3 Набір пружин з різною жорсткістю | Набір пружин (5шт) різної жорсткості в діапазоні від 2,5 до 25Н/м. Кожна пружина оснащена указчиком червоного кольору, що має можливість переміщуватись по гачку для установки та фіксації нульового положення. | Пружні властивості тіла | 2-15* |
| 3.4 Набір тіл рівної маси | Тіла рівної маси з різних матеріалів довжиною не менше, ніж 20мм (або еквівалент) | Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) | 2-15* |
| 3.5 Набір тіл рівного об’єму | Тіла рівного об’єму з різних матеріалів довжиною не менше, ніж 20мм (або еквівалент) | Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) | 2-15* |
| Частина ІV. Молекулярна фізика та термодинаміка |
| Блок 1 Демонстраційне обладнання |
| 4.1. Моделі, прилади, пристосування | 4.1.1 Моделі 4.1.1.1 Модель будови молекули графіту 4.1.1.2 Модель будови молекули повареної солі 4.1.1.3 Модель будови молекули алмазу 4.1.1.4 Модель двигуна внутрішнього згорання | Моделі молекул Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи Моделі теплових двигунів Демонстрація адіабатного стиснення та розширення повітря Принцип дії теплового двигуна. Моделі теплових двигунів | 1 1 1 1 |
|  | 4.1.2 Прилади та пристосування 4.1.2.1 Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла: 4.1.2.1.1 металічна кулія діаметром до 30мм, що підвішена на ланцюжку. 4.1.2.1.2 металічне кільце на держаку. 4.1.2.2 Біметалева пластина зі стрілкою. 4.1.2.2 Набір капілярів. Для демонстрації капілярних явищ у трубках різного діаметру 4.1.2.2.1 загальна підставка 4.1.2.2.2 трубки капілярні з різним діаметром капілярних каналів - 3шт 4.1.2.3 Циліндри свинцеві зі стругом Для демонстрації прямої молекулярної взаємодії атомів свинцю 4.1.2.3.1 циліндри, що складаються зі сталевої та свинцевої частин - 2шт. Стальні частини циліндрів мають гачки для підвішування 4.1.2.3.2 ніж (струг) для зачищення торців свинцевої частини 4.1.2.3.3 трубка | Розширення тіл під час нагрівання Демонстрація поверхневого натягу рідини Демонстрація явища змочування та капілярності Демонстрація підтвердження основних положень молекулярно-кінетичної теорії | 1 1 1 |
|  | 4.1.3 Прилади вимірювальні 4.1.3.1 Гігрометр психрометричний. Для вимірювання відносної вологості повітря у приміщенні. Діапазон вимірювання відносної вологості в залежності від температури: Вологість від 20 до 90%, t°С +5…+25. Діапазон вимірювання t сухого термометра 0…+25°С. 4.3.1.1 міцна основа 4.3.1.2 термометри -2 шт 4.3.1.3 температурна шкала 4.3.1.4 психрометрична таблиця 4.3.1.5 скляний живильник 4.1.3.2 Метеостанція з виносним бездротовим датчиком, що вимірює температуру в кімнаті та на виносному датчику, атмосферний тиск, відносну вологість в кімнаті. 4.1.3.3 Теплоприймач. Для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями. 4.1.3.4 Термометр демонстраційний електронний з великими цифрами. | Методи вимірювання вологості повітря Вимірювання параметрів навколишнього середовища Демонстрація способів зміни внутрішньої енергії тіл | 1 1 1 1 |
| Блок 2 Обладнання для лабораторних робіт |
| 4.2. Набори | 4.2.1 Набір лабораторний «Молекулярна фізика та термодинаміка» (з ящиком для зберігання) 4.2.1.1 ящик для зберігання 4.2.1.2 розбірний калориметр 4.2.1.3 спіральний нагрівач 4.2.1.4 біметалева пластина 4.2.1.5 мірний циліндр 4.2.1.6 електронні терези (максимальне значення не менше 1кг, точність 0.1г) 4.2.1.7 манометр, шприц 4.2.1.8 тіла різної теплоємності 4.2.1.9 мірні стакани 4.2.1.10 чашка Петрі 4.2.1.11 набір скляних трубок 4.2.1.12 термометр-щуп електронний 4.2.1.13 універсальний тримач для скляних трубок 4.2.1.14 штатив універсальний 4.2.1.15 монтажні пристосування | Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Визначення питомої теплоємності речовини. Дослідження одного з ізопроцесів Вимірювання відносної вологості повітря. | 2-15* |
|  | 4.2.2 Набір для дослідження поверхневого натягу рідини Для вивчення поверхневого натягу рідини 4.2.2.1 динамометр 4.2.2.2 рамки різних розмірів і форм, виготовлених з дроту з петлями, площинні тіла | Визначення поверхневого натягу рідини. | 1 |
| Частина V. Електрика та магнетизм |
| Блок 1 Демонстраційне обладнання |
| 5.1. Прилади та пристосування | 5.1.1 Електрофорна машина - генератор Вімшурста або електростати́чний генера́тор Ван де Граа́фа (демонстраційний) Для проведення демонстраційних дослідів по електростатиці 5.1.1.1 генератор Вімшурста. Всі частини електрофорної машини змонтовані на міцних електроізолюючих стійках, які разом з лейденськими банками укріплені на загальній міцній електроізолюючій підставці. Або: 5.1.1.2 генератор Ван де Граафа навчальний є джерелом високої напруги і призначений для проведення демонстраційних дослідів по електростатиці і для демонстрації іскрового газового розряду в повітрі. | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Демонстрація роботи електростатичних генераторів | 1 |
|  | 5.1.2 Електроскопи Для проведення демонстраційних дослідів під час вивчення електростатики і показу виникнення змінної й постійної напруги для виявлення електричного заряду; визначення знака заряду і його відносного значення. Максимальна напруга до 8 кВ. | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл Два роди електричних зарядів Будова й принцип дії електроскопа | 2 |
|  | 5.1.3 Електрометри з пристосуванням Для проведення електромагнітних дослідів з електростатики 5.1.3.1 електрометр (циліндричний корпус на підставці із змонтованими в неї стрілками-показниками і шкалою без оцифровки) – 2шт 5.1.3.2 електроскоп - 1шт 5.1.3.3 кульові металічні кондуктори - 2шт 5.1.3.4 конденсаторний диск - 2шт 5.1.3.5 султан електростатичний - 2шт 5.1.3.6 сітка з електростатики - 1шт | Електризація різних тіл. Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. Подільність електричного заряду. | 1 |
|  | 5.1.4 Султани електростатичні Для дослідів під час вивчення електростатики. Металевий або пластиковий стрижень і легкі шовкові нитки яскравих кольорів | Взаємодія наелектризованих тіл Два роди електричних зарядів Силові лінії електричного поля | 2 |
|  | 5.1.5 Маятник електростатичний Для демонстрації взаємодії однойменних і різнойменних електричних зарядів. Дві легкі металічні гільзи, підвішені на тонких нитках що кріпляться до ізолюючих стрижнів. | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. | 2 |
|  | 5.1.6 Комплект паличок для трибоелектризації Палички діаметром не менше 1 см: 5.1.6.1 пластикова паличка – 1шт 5.1.6.2 скляна паличка – 1шт 5.1.6.3 тканина для натирання | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. | 1 |
|  | 5.1.7 Штатив електростатичний 5.1.7.1 масивна основа 5.1.7.2 стрижень з ізолюючого матеріалу 5.1.7.3 елементи для кріплення електростатичних султанів та електростатичного маятника | Електризація різних тіл Взаємодія наелектризованих тіл. Два роди електричних зарядів. | 2 |
|  | 5.1.8 Конденсатор розбірний 5.1.8.1 Для демонстрації будови конденсатора змінної ємності (за рахунок площі перекриття пластин). Дві металічні пластини (рухома і нерухома) на підставці, що дає змогу регулювати відстань між ними, електрично не з’єднані між собою. Максимальна ємність конденсатора не менше, ніж 600 пФ. | Демонстрація систем для нагромадження електричного заряду. Зміна електроємності плоского конденсатора. | 1 |
|  | 5.1.9 Набір демонстраційний «Електродинаміка» Для демонстрацій з розділу «Електрика та магнетизм»: 5.1.9.1 Блок живлення 0-12В, 5А, випрямлена та змінна напруга. 5.1.9.2 Набір модулів радіо- та електротехнічних елементів у пластмасових корпусах з зображеннями елементів та їх номіналів на зовнішній поверхні, 5.1.9.3 Вимірювальні прилади (вольтметр та амперметр) з магнітним кріпленням, або мультимери (2 шт) на магнітних підставках 5.1.9.4 Комплект з’єднувальних провідників з силіконовою оболонкою та клемами у вигляді пружинного штирового контакту з можливістю приєднання додаткового провідника з торцевої сторони, зовнішня товщина провідника не менше 3мм. | Електричний струм і його дії. Провідники і діелектрики. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення. Вимірювання сили струму амперметром. Вимірювання напруги вольтметром. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки. Вимірювання опору. Будова й принцип дії реостатів. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Струм у газах. Елементи електричних кіл Властивості р-n переходу Робота напівпровідникових приладів | 1 |
|  | 5.1.10 Машина електрична (двигун-генератор) Для демонстрації будови і принципу дії найпростішого генератора і електричного двигуна постійного й змінного струму. Статор і рамку пофарбовано в кольори постійного магніту. Напруга живлення електродвигуна не більше, ніж 12 В. 5.1.10.1 статор спеціальної форми 5.1.10.2 рамка 5.1.10.2 електромагніти, що мають профільні наконечники, і якоря у вигляді рамки-котушки на вісі з колектором - 2 5.1.10.3 рукоятка для обертання осі вручну 5.1.10.4 шків | Генератори індукційного струму Демонстрація дії магнітного поля на провідник зі струмом Демонстрація електричних двигунів | 1 |
|  | 5.1.11 Котушка дросельна Котушка на пластмасовому каркасі, поділена на нерівні частини. Кінці обмоток кожної частини виведено на клеми. | Явище електромагнітної індукції. Демонстраційні досліди з електродинаміки. | 1 |
|  | 5.1.12 Магніт U-подібний демонстраційний Намагнічений стальний брусок U-подібної форми з двоколірним фарбуванням для демонстраційних дослідів з магнетизму та електромагнетизму. | Явище електромагнітної індукції Дія магнітного поля на струм Постійні магніти. Конфігурації магнітних полів. | 1 |
|  | 5.1. 13 Магніт штабовий демонстраційний (пара) Для демонстраційних дослідів з магнетизму та електромагнетизму Намагнічені 2 стальні бруски прямолінійної форми з двоколірним фарбуванням | Явище електромагнітної індукції. Дія магнітного поля на струм. Постійні магніти. Конфігурації магнітних полів. | 2 |
|  | 5.1.14 Електромагніт розбірний (підковоподібний) Являє собою осердя з м’якої сталі U-подібної форми, до кінців якого причіплені дві однакові котушки, намотані на пластмасові каркаси з затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. Напруга живлення 4-6 В постійного струму. Додається стальний якір з гачком для підвішування вантажів. | Електромагніт. Дослідження підйомної сили електромагніту і його будови | 1 |
|  | 5.1.15 Прилад для демонстрації правила Ленца 5.1.15.1 прилад являє собою легке коромисло, один кінець якого виконано у вигляді замкненого кільця, а інше – розімкненого. Коромисло підвішене підп’ятником на вістрі, вмонтованому в підставку. | Явище електромагнітної індукції. | 1 |
|  | 5.1.16 Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції Прилад складається з двох котушок та осереддя. Кожна котушка має клеми для під'єднування джерела живлення або вимірювального приладу. | Явище електромагнітної індукції. | 1 |
|  | 5.1.17 Комплект з електролізу демонстраційний 5.1.17.1 діелектрична посудина з кришкою, на якій змонтовано два універсальні затискачі 5.1.17.2 електроди з графіту - 2шт 5.1.17.3 електроди із свинцю - 2шт 5.1.17.4 електрод з цинку - 1шт 5.1.17.5 електрод з міді - 1шт 5.1.17.6 електроди з нержавіючої проволоки - 2шт 5.1.17.7 пробірка хімічна 2шт 5.1.17.8 корок з держаком 1шт | Електроліз | 1 |
|  | 5.1.18 Набір «Трансформатор універсальний» Для демонстрації будови і принципу дії трансформатора: 5.1.18.1 магнітопровід в зборі - 1шт 5.1.18.2 котушки універсальні - 2шт 5.1.18.3 комплект пристосувань - 1шт | Демонстрація діа- та парамагнетизму. Демонстрація магнітного гістерезису. Демонстрація точки Кюрі Демонстрація явища електромагнітної індукції Демонстрація явища самоіндукції Демонстрація котушки Томпсона Демонстрація роботи трансформатора змінного струму Демонстрація принципів передачі енергії в мережах змінного струму | 1 |
|  | 5.1.19 Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів Прилади для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів: 5.1.19.1 панель з провідниками, виготовленими з однакової речовини, але різні за перерізом (від 5 елементів) 5.1.19.2 реохорд демонстраційний, довжина 1м | Демонстрація діа- та парамагнетизму. Демонстрація магнітного гістерезису. Демонстрація точки Кюрі Демонстрація явища електромагнітної індукції Демонстрація явища самоіндукції Демонстрація котушки Томпсона Демонстрація роботи трансформатора змінного струму Демонстрація принципів передачі енергії в мережах змінного струму | 1 |
| Блок 2 Обладнання для лабораторних робіт |
| 5.1.Набори, комплекти, прилади | 5.2.1 Набір лабораторний «Електрика та магнетизм» Набір для виконання лабораторних робіт під час вивчення електрики та магнетизму: 5.2.1.1 набірне поле (якщо принцип з'єднання потребує) 5.2.1.2 прозорі модулі з радіоелементами для складання електричних кіл зі вказівкою позначки та номіналу елемента 5.2.1.3 блок живлення або тримачі для батарейок 5.2.1.4 комплект з’єднувальних провідників з силіконовою оболонкою та клемами у вигляді пружинного штирового контакту з можливістю приєднання додаткового провідника з торцевої сторони, зовнішня товщина провідника не менше 3мм. 5.2.1.5 обойма для хімічних елементів живлення (гальванічних елементів або акумуляторів) 2.1.6 електронні прилади (мультиметри) для вимірювання сили струму та напруги (комплект з 2 од) 5.2.1.6 ящик для зберігання | Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра Дослідження електричного кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму Вимірювання ємності конденсатора Визначення енергії зарядженого конденсатора. Дослідження транзистора | 2-15* |
|  | 5.2.2 Електромагніт розбірний лабораторний (підковоподібний) Для дослідження підйомної сили електромагніту і його будови при виконанні лабораторної роботи. Прилад являє собою осердя з м’якої сталі U-подібної форми, до кінців якого причіплені дві однакові котушки, намотані на пластмасові каркаси з затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно і мають загальний опір приблизно 3 Ом. Напруга живлення 4-6 В постійного струму. До електромагніту додається стальний якір з гачком для підвішування вантажів. | Складання та випробування електромагніту | 2-15* |
|  | 5.2.3 Котушка-моток Для вивчення магнітного поля струму, взаємодії котушки зі струмом і магнітом, дослідження явища електромагнітної індукції. Являє собою дрітяний контур, намотаний на пластмасовий каркас. Опір котушки приблизно 10 Ом | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.4 Комплект магнітів штабових Намагнічені стальні бруски прямолінійної форми з двоколірним фарбуванням - 2шт | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.5 Підковоподібний магніт Намагнічений стальний брусок підковоподібної форми з двоколірним фарбуванням | Явища електромагнітної індукції | 2-15* |
|  | 5.2.6 Прилад для вивчення залежності опору металу від температури Прилад у вигляді котушки-провідника, що розміщений у посудині для заповнення її гарячою водою | Визначення температурного коефіцієнта опору металу | 1 |
|  | 5.2.7 Реостати лабораторні 5.2.7 Реостати лабораторні на керамічному каркасі довжиною не менше 10см, мають не менше 3 клем 5.2.7.1 Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 4-10 Ом 5.2.7.1 Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 20-50 Ом 5.2.7.1 Реостат лабораторний з максимальним опором дроту 100-300 Ом | Досліди з електрики зі змінним опором | 2-15* 2-15* 2-15* |
| Частина VІ. Оптика та атомна фізика |
| Блок 1 Демонстраційне обладнання |
| 6.1. Набори, моделі | 6.1.1 Набір «Геометрична оптика» Елементи набору мають кріплення для магнітної дошки. 6.1.1.1 лінзи 6.1.1.2 прозорі моделі оптичних об’єктів 6.1.1.3 дзеркало 6.1.1.4 екран 6.1.1.5 прозора кювета 6.1.1.6 освітлювач 6.1.1.7 світлофільтри 6.1.1.8 модель Землі та Місяця 6.1.1.9 монтажні пристосування | Прямолінійне поширення світла Відбивання світла Зображення в плоскому дзеркалі Заломлення світла Хід променів у лінзах Утворення зображень за допомогою лінзи | 1 |
|  | 6.1.2 Модель ока Для демонстрації будови ока як оптичної системи. Являє собою розбірну копію ока людини, збільшену в 5 – 10 разів | Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо). Модель ока | 1 |
|  | 6.1.3 Оптична лава Прилад являє собою оцифровану металеву рейку на опорах, на яку встановлюються всі необхідні для демонстрації оптичні елементи. | Прямолінійне поширення світла Відбивання світла Зображення в плоскому дзеркалі Заломлення світла Хід променів у лінзах Утворення зображень за допомогою лінзи | 1 |
|  | 6.1.4 Набір для демонстрації з фізики «Хвильова оптика» 6.1.4.1 напівпровідниковий лазер з блоком живлення 6.1.4.2 призма із скла «Флінт» 6.1.4.3 збірка «Кільце Ньютона» 6.1.4.4 біпризма Френеля 6.1.4.5 об’єкти для спостереження дифракції 6.1.4.6 дифракційні ґратки 6.1.4.7 поляроїди 6.1.4.8 дзеркало 6.1.4.9 світлофільтр 6.1.4.10 лінзи 6.1.4.11 деталі для закріплення оптичних елементів | Демонстрація явища інтерференції світла Демонстрація явища дифракції світла Демонстрація явища поляризації світла Демонстрація дисперсії світла в прозорих середовищах | 1 |
|  | 6.1.5 Дозиметр Для контролю радіаційної обстановки при вивченні питань атомної і ядерної фізики. Основні технічні характеристики: діапазон потужності експозиційної дози γ- і β-випромінювання, мкР/г – не вужчий, ніж 0,0 – 999; енергія γ- і β-випромінювання не менше, ніж 0,1 – 1,25 МеВ. | Принцип дії лічильника іонізаційних частинок Дозиметри | 1 |
| Блок 2 Обладнання для лабораторних робіт |
| 6.2. Набори, комплекти | 6.2.1 Набір лабораторний «Оптика» 6.2.1.1 ящик для зберігання 6.2.1.2 направляючий рейтер 6.2.1.3 лінзи 6.2.1.4 діафрагми 6.2.1.5 поляроїди 6.2.1.6 дифракційна ґратка 6.2.1.7 прозорі моделі оптичних об’єктів 6.1.1.8 дзеркало 6.2.1.9 екран 6.2.1.10 джерело світла 6.2.1.11 монтажні пристосування 6.2.1.12 комплект для демонстрації кольороутворення | Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала Дослідження заломлення світла Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи Спостереження інтерференції світла Спостереження дифракції світла Визначення довжини світлової хвилі Вивчення явища поляризації світла Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини. Спостереження утворення різних кольорів, отримання білого світла. | 2-15* |
|  | 6.2.2 Комплект фотографій треків заряджених частинок Для ознайомлення з методами вивчення треків заряджених частинок, їх маси енергії за радіусами кривизни треків (за умови відомого магнітного поля); аналізу треків заряджених частинок у магнітному полі; ідентифікації досліджуваної частинки | Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями | 2-15* |
|  | 6.2.3 Спектроскоп з набором спектральних ламп Однотрубний або двотрубний спектроскоп з набором спектальний ламп для візуального спостереження лінійчатих спектрів; вимірювання довжин хвиль випромінювання газів. Напруга живлення( 220 В, 50 Гц; робочі гази: аргон, Ar+Hg, Ar+ZnS (або інші) | Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини | 2-15 |
| Частина VIІ. Астрономія |
| Блок 1 Демонстраційне обладнання |
| 7.1. Прилади, моделі | 7.1.1 Телурій Рухома модель, що демонструє рух Землі навколо Сонця та рух Місяця навколо Землі. Має підсвітку моделі Сонця та оцифрований лімб розміщення Землі за місяцями року. | Телурій | 1 |
|  | 7.1.2 Модель "Сонячна система" Демонструє будову Сонячної системи і дає уявлення про розмір Сонця, усіх планет Сонячної системи і приблизну відстань кожної планети від Сонця - відповідно їх місце в Сонячній системі. | Модель "Сонячна система" | 1 |
|  | 7.1.3 Оптичний телескоп 7.1.3.1 оптична труба системи Ньютона на монтуванні Добсона 7.1.3.2 окуляри – 2 Апертура телескопа 200 мм, світлосила 6 | Оптичний телескоп Вивчення видимого зоряного неба | 1 |
|  | 7.1.4 Рухома карта зоряного неба Пристрій для орієнтації на небі у Північній півкулі | Робота з картою зоряного неба Положення світил на небесній сфері Екваторіальні системи небесних координат | 1 |
| Частина VIIІ. Додаткове обладнання |
| Блок 1 Обладнання загального призначення |
| 8.1. Прилади | 8.1.1 Цифровий мікроскоп Мікроскоп працює за принципом цифрової камери - збільшує об'єкт, робить знімки й передає на комп'ютер, де за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можна проводити дослідження в режимі реального часу та архівувати отримані результати. Працює у режимі веб-камери, мікроскопа з можливістю вимірювати лінійні величини. |  | 1 |
|  | 8.1.2 Цифровий фотоапарат Працює у режимі цифрового фотоапарата та відеокамери. Дозволяє проводити покадрову та серійну фотозйомку, здійснювати швидкісну відеозйомку з частотою кадрів до 600 к/с. Має вбудований фотоспалах. |  | 1 |
|  | 8.1.3 Фотоштатив Забезпечує кріплення цифрового фотоапарата за допомогою стандартної гвинтової різьби. Має регульований майданчик для кріплення. Забезпечує встановлення фотоапарата на висоті не менше 1 м. |  | 1 |
|  | 8.1.4 Магнітний перемішувач з підігрівом Для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря, що приводиться у дію опосередковано через рухомий магніт в основі перемішувала з регульованою швидкістю обертання якоря та підігрівом поверхні до температури не вище 120°С. |  | 1 |